### Antriebstechnik (Predki)   Auslegung Antriebsstrang (ATI-01)

Der Antriebsstrang eines Gliederbandförderers ist nach dem oben gezeigten Schema aufgebaut. Ein Elektromotor treibt über eine Kupplung ein Schneckengetriebe an, das mit der Arbeitsmaschine über eine weitere Kupplung verbunden ist.

Vorgegeben sind folgende Größen:

TAM 	1000 Nm	Nennmoment der Arbeitsmaschine

TAMmax	1600 Nm	Maximales Moment der Arbeitsmaschine (Anfahren)

nAM 	~90 min-1	Drehzahl der Arbeitsmaschine

nM	1500 min-1 	Nenndrehzahl des Motors

PM	14 kW	Nennleistung des Motors

TM,Kipp	190 Nm	Kippmoment des Motors

Der Wirkungsgrad des Schneckengetriebes kann mit G = 0.8 angenommen werden. Der Gliederbandförderer läuft ca. 8 Stunden pro Tag, in jeder Stunde stoppt das Band drei mal und läuft dann neu an. Die Schmierung des Getriebes soll mit synthetischen Ölen erfolgen.

- Ist die Motorleistung ausreichend groß gewählt?

- Wählen Sie ein geeignetes Getriebe und Kupplungen aus, so daß die von der Arbeitsmaschinen aufgenommenen Momente übertragen werden können.

- Überprüfen Sie weiterhin, ob das Getriebe und die Kupplungen das maximale Moment, das der Motor abgeben kann, aufnehmen können.