##### Antriebstechnik (Predki) Hydrostatisches Getriebe  (ATI-05)

Ein hydrostatisches Getriebe besteht aus einer Axialkolbenpumpe mit festem Hubvolumen, die durch einen geschlossenen Kreislauf mit einem Schrägscheiben-Axialkolbenmotor verbunden ist. Der Motor besitzt eine Schrägscheibe, die auf die unten genannten Schwenkwinkel eingestellt werden kann.

- Auf welchen Winkel ist die Scheibe des Motors einzustellen, damit sich im Getriebe eine Übersetzung von ca. 0,625 ergibt (Hinweis: Der volumetrische Wirkungsgrad des Motors (V, ,M kann zunächst näherungsweise gleich dem der Pumpe angenommen werden).

- Wie groß ist für den gewählten Winkel die tatsächliche Übersetzung und die Leistung des Getriebes?

### Daten

nP,an = 25 1/s (Antriebsdrehzahl Pumpe)

PP,an = 26 kW (Antriebsleistung Pumpe)

VH,P = 65(10-6 m3 (Verdrängungsvolumen Pumpe)

pBetrieb = 150 bar (Betriebsdruck Pumpe/ Motor)

pRücklauf = 2 bar (Druck im Rücklauf Motor/ Pumpe)

DZ = 80 mm (Durchmesser Kolbentrommel)

d = 18 mm (Kolbendurchmesser)

z = 11 (Kolbenzahl)

Wirkungsgrade des Axialkolbenmotors in Abhängigkeit des Schwenkwinkels

(für p=150 bar, n = 40 1/s =25/0.625 1/s)

| Schwenkwinkel | 7,5° | 10° | 12,5° | 15° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtwirkungsgrad | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.90 |
| Volumetr. Wirkungsgrad | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.98 |

Formelsammlung hydrostatisches Getriebe

| Pumpe | Motor |
| --- | --- |
| : Drehzahl : Verdrängungsvolumen (Hubvolumen) : Volumetrischer Wirkungsgrad :Hydraulisch-Mechanischer Wirkungsgrad :Gesamtwirkungsgrad : Drehmoment an der Pumpen-/Motorwelle : Antriebsleistung Pumpe/ Abtriebsleistung Motor : Hydraulische Leistung im Hydraulikkreislauf : Volumenstrom Leistung im Hydraulikkreislauf : Druckdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf i: Übersetzung |