Antriebstechnik (Predki) – Ottomotor  (ATI-06)

Ein PKW fährt mit 60 km/h auf ebener Strecke. Das Bild zeigt das Motorkennfeld mit Vollgaskennlinie VK und Minimalverbrauchskennlinie MK. Direkt in das Motorkennfeld sind die Fahrwiderstandslinien der einzelnen Gänge eingezeichnet.

### Bestimmen Sie den Gang, in dem am wenigsten Treibstoff verbraucht wird. Wie groß ist in diesem Gang der spezifische Treibstoffverbrauch und das erforderliche Drehmoment?

- Wie groß müßte für diesem Gang die Übersetzung sein, um einen minimalen Kraftstoffverbrauch zu erzielen?

### Daten:

| v = 60 km/h (Fahrgeschwindigkeit) d = 0.6 m (Reifendurchmesser) iA = 3.72 (Übersetzung Achsgetriebe/ Differential) | i1 = 3.55 (Übersetzung Gang 1) i2 = 2.16 (Übersetzung Gang 2) i3 = 1.48 (Übersetzung Gang 3) i4 = 1.13 (Übersetzung Gang 4) i5 = 0.89 (Übersetzung Gang 5) |
| --- | --- |