MUSTERLÖSUNG (ATI_06):    Motorkennfeld:

1-)Bestimmung des Gangs, in dem am wenigsten Treibstoff verbraucht wird:

Gegeben:

- Geschwindigkeit v

- Reifendurchmesser dReifen

- Übersetzung Achsgetriebe/Differential iA

Motordrehzahl:

Einheitenkorrektur auf [min-1]:

Einsetzen der gegebenen Zahlenwerte liefert:

nmot=1973,52 . iGang

Damit ergibt sich für die einzelnen Gänge:

Gang 1:   nmot1=7006,00

Gang 2:   nmot2=4262,81

Gang 3:   nmot3=2920,81

Gang 4:   nmot4=2230,08

Gang 5:   nmot5=1756,43

aus dem Vergleich der 5 Schnittpunkte: (Im 5.Gang ist der Verbrauch am geringsten.

Ablesen aus dem Schnittpunkt des Ganges 5:   T=50Nm      bl/h=325-330g/kWh

2-) Übersetzung, damit der ein minimaler Kraftstoffverbrauch erzielt wird

aus Aufgabenteil 1-) bekannt:     Tmot = 50Nm

nmot = 1756,43U/min

damit ist auch indirekt die Leistung des Motors vorgegeben:

(

Der Schnittpunkt der Leistungshyperbel (die konstant bleiben muss!!) mit der MK-Linie liefert folgende Informationen:

- T = 65Nm

- N = 1350U/min

Durch umformen der Gleichung (siehe Teil 1):

erhält man für die Übersetzung der Gänge:

Einsetzen der Zahlenwerte liefert schließlich:

# Text boxes

Im Kennfeld als vertikale Linie eintragen und Schnittpunkte mit Fahrwiderstandlinien suchen