##### Antriebstechnik (Predki): Kupplungsauslegung DIN 740  (ATI-08)

Ein Kolbenverdichter ist mit dem Antriebsmotor über eine elastische Kupplung gekoppelt. Die Kupplung ist auszulegen und nach DIN 740 nachzurechnen.

- Der Antrieb besteht aus einem Elektromotor. Die Arbeitsmaschine wird ca. 30 mal pro Stunde eingeschaltet.

- Das System soll nun kontinuierlich in Betrieb bleiben. Dazu wird der Elektromotor durch einen Dieselmotor ersetzt

- In das System soll eine Schaltkupplung eingebaut werden, wobei der Kupplungsvorgang max. 0,7 Sekunden dauern darf. Überprüfen Sie grob, welche Kupplungs-Axialkraft beim Schaltvorgang nötig ist und ob die daraus resultierende Flächenpressung ertragen werden kann.

### Daten

| Arbeits-maschine (Kolbenkompressor) | nL = 1500 1/min (Drehzahl Arbeitsmaschine) PL = 15,2 kW (Leistung Arbeitsmaschine) IL = 0,3 kgm2 (Massenträgheitsmoment Arbeitsmaschine) 50° Umgebungstemperatur |
| --- | --- |
| Elektromotor | nA = 1500 1/min (Drehzahl Motor) PA = 18,5 kW (Leistung Motor) IA = 0,13 kgm2 (Massenträgheitsmoment Motor) TA, Kipp = 2,5(TA (Kippmoment Motor) |
| Dieselmotor (3 Zylinder 4-Takt-Motor) | nA = 1500 1/min (Drehzahl Motor) PA = 16,5 kW (Leistung Motor) IA = 1,5575 kgm2 (Massenträgheitsmoment Motor) TA, W = 356,8 Nm (Amplitude Wechselmoment Motor) |
| Schaltkupplung | Da = 400 mm (Außendurchmesser Kupplungsscheibe) Di = 170 mm (Außendurchmesser Kupplungsscheibe) ( = 0.05 (Gleitreibungszahl) z = 2 Anzahl Reibflächen pzul = 0.5 N/mm2 (zul. Flächenpressung) |

| Hadeflex Kupplungen Bauart X – technische Daten | Elastomerwerkstoff: Polyurethan (PUR) Relative Dämpfung: ( =0,77 |
| --- | --- |

Vereinfachter Kupplungsvorgang:

Annahmen:	1)	 konstant während des Kupplungsvorganges

2)	 steigt linear an

Für die Kupplungszeit gilt dann:

mit

Üblicherweise gilt:  << .

# Text boxes

| Betriebsfaktor Antriebsmaschine | Belastungskennwert |
| --- | --- |
|  | G | M | S |
| Elektromotoren, Turbinen, Hydraulikmotoren | 1 | 1,25 | 1,75 |
| Kolbenmaschinen 4-6 Zylinder | 1,25 | 1,5 | 2 |
| Kolbenmaschinen 1-3 Zylinder | 1,5 | 2 | 2,5 |

### Bedingungen für die Auslegung

### gemäß Hersteller

TKN ( TL(S

TK	Zulässiges Kupplungsmoment

TL	Nennmoment an der Kupplung

S	Betriebsfaktor