Musterlösung: Kupplungsauslegung nach DIN 740 (Aufgabe 08)

## Aufgabenteil a): Elektromotor

(Herstellerkatalog: Bedingung

Belastungskennwert:

(aus Kupplungskatalog)

Somit ergibt sich:

TKN ( S(TL =1,75 ( 96,8Nm=169,4Nm

Auswahl der Kupplung aus Hadeflex Katalog (gemäss der Hersteller-Bedingung):

(X48-92 mit TKN =240Nm

Bemerkung: Hier wurde das Nennmoment aus den Daten der Lastseite bestimmt, weil die Anlage im störungsfreien Betrieb mit dem Moment läuft, das die Last ‚anfordert‘. Man hätte auch das Motor-Nennmoment nehmen können, das ist normalerweise höher, führt also zu einer ‚stärkeren‘, noch sicheren Auslegung der Kupplung.

Nachrechnung nach DIN 740:

1.)Nennmoment

Bedingung nach DIN:

mit

S((50°C)=1,4    für PUR	(aus Skript Tabelle 3-4 Seite 3-31)

Einsetzen in die Bedingung:

(ist in Ordnung !!!

2.)Stoßmoment ( durch Einschalten, Blockaden)

Von einem E-Motor kann maximal sein Kippmoment abgegeben werden

Tkipp=2,5(TA

TA,S = TA,Kipp - TN = 2,5(117,77Nm - 96,8Nm = 197,63Nm

Normalerweise läuft die Anlage im Nennbetrieb mit der Anlagen-Nennleistung, d.h. der Leistung der Lastseite. Bei Blockaden etc. gibt der Motor maximal sein Kippmoment ab und fällt dann wieder aufs Nennmoment zurück, die Drehmomentüberhöhung bei einem Stoß ist also Kippmoment minus Anlagennennmoment. Siehe auch die Bemerkung

Weiter unten.

Stoßmoment an der Kupplung :

(TAS ist das Stoßmoment, das von außen auf den Antriebsstrang einwirkt, es wird durch das dynamische Verhalten des Zweimassenschwingers verstärkt oder gedämpft ( an der Kupplung liegt dann TS an)

(ungünstigster Fall, siehe Skript, f0 und t0 kennt man fast nie)

Damit:

Bedingung aus DIN:

S(=1,4     (siehe oben)

SZ =1,0   (weil weniger als 120 Stöße pro Stunde ausgeführt werden)

Also:

wieder aus Katalog:    TK,max=720Nm

Also gilt:

TK,max=720Nm  >  483,78Nm           (ist in Ordnung !!!

( Ausreichende Dimensionierung (eventuell würde auch kleinere Baugröße reichen)

( Bei der Auswahl ist es sinnvoll, die Kupplung passend für Wellendurchmesser nach DIN zum Motor auszuwählen, die Grobauslegung nach dem Herstellerkatalog berücksichtigt dies meist schon.

Bemerkung: Man hätte, wenn man das anfahren aus dem Stillstand betrachtet, auch TS=TA,Kipp nehmen können und dann TKmax=TS(SZ(S(( es käme fast das gleiche Ergebnis raus.

## Aufgabenteil b: Diesel-Motor

Überschlagsrechnung:

(Herstellerkatalog: Bedingung

Belastungskennwert:

(aus Kupplungskatalog)

Also ergibt sich:

Auswahl der Kupplung aus Hadeflex Katalog (gemäss der Hersteller-Bedingung):

wieder:    (X48-92 mit TKN =240Nm

(Der Unterschied zu den geforderten 242Nm ist sehr gering, es wäre nicht sinnvoll deshalb die nächstgrößere Kupplung zu nehmen. Außerdem ist dies nur die überschlägige Auslegung, gleich folgt die genauere DIN-Nachrechnung)

Nachrechnung nach DIN 740:

1.)Nennmoment

Bedingung nach DIN:

mit

S((50°C)=1,4    für PUR		(aus Skript Tabelle 3-4 Seite 3-31)

Einsetzen in die Bedingung:

(ist in Ordnung !!!

2.)Wechselmoment  (da ein Diesel ungleichmäßig läuft)

DIN-Bedingung:

Bestimmung von :

Eigenfrequenz :

cTdyn bei TN=96,6Nm (aus Katalog)

Katalog:

interpoliert:

Damit ergibt sich für die Eigenfrequenz:

Erregerfrequenz:

Viertaktmotor: 2 Umdrehungen pro Arbeitshub (Ansaugen des Treibstoffs und Verdichten: erste Umdrehung; Zündung und Ausstoßen der Verbrennungsgase zweite Umdrehung), das ganze passiert bei jedem der drei Zylinder:

3 Zylinder:

=4,47

Damit ergibt sich:

Bedingung aus DIN:

mit:

aus dem Katalog:

Damit gilt für die Bedingung:

( Paßt nicht, da Bedingung aus DIN nicht erfüllt

Erregerfrequenz 37,5 Hz nahe an Eigenfrequenz 34,2 Hz!!!

( Mit dieser Kupplungsbauart nicht zu schaffen.

Man braucht eine Kupplung mit geringerem cdyn ( fe kleiner

oder    größeres cdyn ( fe größer.

## Aufgabenteil c:  Schaltkupplung

# I.) Kupplungs-Axialkraft

Somit ergibt sich:

(

Auch ist:

mit:

z = Anzahl Reibflächen

ALSO:

Umformen zu der gesuchten Kupplungs-Axialkraft:

(

Überprüfung, ob die aus FA resultierende

Flächenpressung ertragbar ist:

zul. Pressung:

( p

( die aus FA resultierende Flächenpressung ist ertragbar !!!

weitere (überprüfbare) Kriterien:

Schaltarbeit:

flächenbezogene Reibarbeit (damit Wert mit Tabellenangaben verglichen werden kann):

(

mit:

Damit ergibt sich:

Hier muß die gesamte Fläche des Reibmaterials betrachtet werden, da sich die Arbeit auf die Gesamte Fläche verteilt: Also hier die Fläche einer Kupplungsscheibe mal die Anzahl der Reibflächen z multiplizieren. Bei der Pressung wirkt die Axialkraft auf jede der Reibflächen, deshalb wurde dort auch nur die Fläche einer Reibfläche eingesetzt.

Reibleistung:

Gleitgeschwindigkeit:

und

Damit ergibt sich für die Gleitgeschwindigkeit:

# Text boxes

für

- Belastungsfaktor „S“

- Antrieb: E-Motor

- Belasungsfaktor „S“

- Antrieb: 3-Zylinder-Kolbenmaschine

für

Gesamt-Kupplungszeit bis

TKR

t1

t3

TL

t

T

Zeit, bis Schlupf überwunden

(M

t1

t3

(L

t

(

(  max. Unterschied:  (M