##### Antriebstechnik (Predki) - Getriebe (ATI-11)

Gegeben ist ein Getriebe mit vorgeschaltetem Antriebsmotor gemäß untenstehender Abbildung. Das Getriebe besteht aus zwei hintereinander liegenden Schneckenstufen und einer Stirnradstufe. Folgende Daten sind bekannt:

TM  = 105 Nm	Motor-Nennmoment

nM  = 1450 U/min	Motor-Nenndrehzahl

TG,ab = 30566.26 Nm	Abtriebsdrehmoment am Getriebe

iges  = -373.214	Gesamtübersetzung des Getriebes

iS1 = iS2 = -10.667	Übersetzung der Schneckenstufen

- Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad des Getriebes?

- Berechnen Sie die am Getriebeabtrieb vorliegende Leistung sowie die Verlustleistung, die das Getriebe abgibt.

- Wie hoch ist das am Getriebegehäuse wirkende Moment TG?

- Um Zahnräder aus anderen Getriebemodellen weiter verwenden zu können, hat der Hersteller die Stirnradstufe aus Rädern mit den Zähnezahlen z = 17, 18, 55 oder 59 aufgebaut. Welche Zahnradkombination mußte er wählen?